## Slide 1: 4.4.1.2 製品安全
☑組織は、製品安全に関係する製品及び製造工程の運用管理に対する文書化したプロセスをもたなければならない。
☑それには、該当する場合には、必ず、次の事項を含めなければならない。しかし、それに限定されない。
  法令・規制の製品安全要求事項の組織による特定
  ａにおける要求事項の顧客からの通知
  設計FMEAに対する特別承認
  製品安全に関係する特性の特定
  安全に関係する製品特性及び製造時点での特性の特定及び管理
  コントロールプラン及び工程FMEAの特別承認
  対応計画（9.1.1.1参照）
  定められた責任、トップマネジメントを含めた上申プロセス及び情報フローの明確化、並びに顧客への通知

## Slide 2: 4.4.1.2 製品安全
  製品安全に関係する製品及び関連する製造工程に携わる要員に対する、組織又は顧客によって特定された教育訓練
  製品又は工程の変更は、工程及び製品の変更（ISO9001の8.3.6参照）による製品安全に関する潜在的影響の評価を含めて、実施前に承認しなければならない。
  顧客指定の供給者（8.4.3.1参照）を含む、サプライチェーン全体にわたって製品安全に関する要求事項の連絡
  サプライチェーン全体にわたって、（最低限）製造ロット単位での製品トレーサビリティ（8.5.2.1参照）
  新製品導入に活かす学んだ教訓
  注記 安全に関係する要求事項又は文書の特別承認は、顧客によって又は組織の内部プロセスによって要求される場合がある。
SI 2

## Slide 3: 4.4.1.2 製品安全
“法令・規制の製品安全要求事項”の箇条 ➠ ８つ
  （4.4.1.1／4.4.1.2／8.2.2.1／8.3.3.1／8.3.4.2／8.4.2.2／8.4.3.1／8.6.5）
安全とはどこまでなのか。
  「許容できないリスクが無いこと」（ISO/IEC Guide51）
  許容可能 ➠ “現時点で社会（顧客）に受け入れられるリスク”
  リコールに直結するためOEMが最も警戒しているもの。
規格要求事項 a)～m)の要点。
  b）：特殊特性の顧客通知など。
  d）：a）、b）から得られた製品安全に関する製品特性。
  e）：特殊特性のこと。➠一般に統計的管理が要求される。
  g）：e）の管理の結果に対する対応（不安定／能力不足）。
  h）：社内打上げ及び顧客報告の判断基準（コンプライアンス規定など）。
  k）：供給者への書面又はコミュニケーション（評価及び第二者監査など）による周知。
要するに、“QMSにより製品の安全管理が十分に管理されている状態の事。

## Slide 4: 4.4.1.2 製品安全
品質
マネジメントシステム
品質
マネジメントシステム
製品安全
品質の概念と製品安全の概念は一部異なるものとしていたが、製品安全の概念は品質マネジメントシステムの一部として取り込まれた。
製品安全