## Slide 1
０．序文
１．適用範囲
２．引用規格
３．用語及び定義
４．組織の状況
５．リーダーシップ
６．計画
７．支援
８．運用
９．パフォーマンス評価
１０．改善

## Slide 2: ６．計画
6.2.2.1 品質目標及びそれを達成するための計画策定－補足
6.2 品質目標及びそれを達成するための計画策定
6.2.1
6.2.2
6.1.2.1 リスク分析
6.1.2.2 予防処置
6.1.2.3 緊急事態対応計画
6.1 リスク及び機会への取組み
6.1.1
6.1.2
6.3 変更の計画

## Slide 3: 6.1 リスク及び機会への取組み
望ましい影響／望ましくない影響の例。
注記１の例。（新製品設計の場合）
望ましい影響（機会） | 望ましくない影響（リスク）
市場シェア拡大 新規分野への参入 新規顧客の獲得 新製品立ち上げによる受注拡大 業務改善による原価低減 | 変更による工程品質の悪化 失注 競合他社の出現 高度な技能流出（退職） 顧客満足低下による注文減少
区分 | 例
リスクの回避 | 新製品の設計によるリスクが大きいため、新製品の設計を中止する。
リスクの採取 | 新製品の設計結果のメリットが大きいため、関連するリスクを受け入れる。

## Slide 4: 6.1 リスク及び機会への取組み
区分 | 例
リスク源の除去 | 新製品の設計によるリスク発生の原因を対策、除去し、リスクが発生しないようにする。
リスク結果の低減 | 新製品の設計によるリスク発生の確率又は影響を低減する。例えば、ＦＭＥＡの故障発生頻度（Ｏ）又は故障影響（Ｓ）の低減を行う。
リスクの共有 | 新製品の設計によるリスクを共有する。例えば、保険に加入して、新製品に伴う損害を低減する。
リスクの保有 | 新製品の設計によるリスクは小さいため、リスクをそのまま受け入れて、設計を継続する。

## Slide 5: 6.1 リスク及び機会への取組み
リスク及び機会への取組みフロー。
①：組織の状況（内外の課題） 4.1
②：利害関係者のニーズ期待 4.2
➂：①及び②を達成するためのリスク及び機会の決定 6.1.1
➃：リスク及び機会への取組み計画作成 6.1.2
➄：➃のＱＭＳプロセスへの統合 6.1.2
⑥：➄の実施 4.4.1
⑦：⑥の有効性の評価 6.1.2

## Slide 6: 6.1.2.1 リスク分析
☑組織は、最低限、次の事項を含むリスク分析に含めなければならない。 a) 製品のリコールから学んだ教訓、製品監査、市場で起きた回収・修理、苦情、スクラップ 及び手直し b) IT システムへのサイバー攻撃の脅威
☑組織は、リスク分析の結果の証拠として、文書化した情報を保持しなければならない。
6.1.2.1 リスク分析
IATF16949では「FMEA」が代表的なリスク分析手法。
  FMEAの“潜在的故障モード”にリコール情報などを含める。
  他に「FTA」など。
FMEA（DFMEA及びPFMEA）は、8.3項により実施要求がある。最低限、8.3項の実施により6.1.2.1項は適合する。

## Slide 7: 6.1.2.1 リスク分析
IATF要求事項とリスク分析について。
  リスク分析を要求 ➠ 16カ所
    製品設計リスク分析、工程設計リスク分析、第二者監査計画・・・
  リスクへの取組みに関する要求 ➠ 45カ所
    工場計画時、校正外れ時、トレーサビリティ計画時・・・
ISO9001は「リスク及び機会」であるが、IATFは「リスク回避」に重心を置いている。（企業責任、製品安全、顧客への影響）

## Slide 8: 6.1.2.2 予防処置
☑組織は、起こり得る不適合が発生することを防止するために、その原因を除去する処置を決め、実施しなければならない。
☑予防処置は、起こり得る問題の重大性に応じたものでなければならない。
☑組織は、次の事項を含む、リスクの悪影響を及ぼす度合いを減少させるプロセスを確立しなければならない。
  起こり得る不適合及びその原因の特定
  不適合の発生を予防するための処置の必要性の評価
  必要な処置の決定及び実施
  とった処置の文書化した情報
  とった予防処置の有効性のレビュー
  類似プロセスでの再発を防止するために学んだ教訓の利用（ISO9001の7.1.6参照）

## Slide 9: 6.1.2.2 予防処置
ISO9001:2008の踏襲。
予防処置の対象事象を発見する主となる方法。
  FMEAの結果（DFMEA／PFMEA）
  製品及び工程の傾向分析（SPC（管理図／工程能力など））
  プロセスの傾向分析（プロセス指標の傾向など）
  顧客からの情報（組織のプロセス及び製品と同種同類のリコール情報など）
基本的流れ。
  対象事象の発見 ➠ 処置の必要性評価 ➠ 処置の決定と実施 ➠ 結果の評価 ➠ 活動の記録
ISO9001:2008要求事項 | a)～e)
IATF16949:2016追加要求事項 | f) ※ISO9001:2015 7.1.6

## Slide 10: 6.1.2.3 緊急事態対応計画
☑組織は、次の事項を実施しなければならない。
  顧客要求事項が満たされることを確実にし、生産からのアウトプットを維持するのに不可欠な全ての製造工程及びインフラストラクチャの設備に対する内部及び外部のリスクを特定し評価する。
  顧客へのリスク及び影響に従って、緊急事態対応計画を定める。
  次の事態において、供給の継続のために緊急事態対応計画を準備する。しかし、そ れに限定されない。主要設備の故障（8.5.6.1.1も参照）、外部から提供される製品、プロセス、及びサービスの中断、繰り返し発生する自然災害、火事、ユーティリティの停止、情報技術システムに対するサイバー攻撃、労働力不足、又はインフラストラクチャ障害
  顧客の操業に影響するいかなる状況も、その程度及び期間に対して、顧客及び他の利害関係者への通知プロセスを、緊急事態対応計画の補完として含める。
  有効性（例 必要に応じて、シミュレーション）について、定期的に緊急事態対応計画をテストする。

## Slide 11: 6.1.2.3 緊急事態対応計画
    サイバーセキュリティテストの実施には、サイバーアタックのシミュレーション、 特定の脅威に対する定期的監視、依存性の特定、及び脆弱性の優先順位付けを含むであろう。テストの実施は関連する顧客操業中断リスクに見合うものとする。
    注記： サイバーセキュリティテストの実施は、適宜、組織によって内部的に運用されるか、外注されるであろう。
  トップマネジメントを含む部門横断チームによって、緊急事態対応計画のレビューを行い（最低限、年次で）、必要に応じて更新する。
  緊急事態対応計画を文書化し、また、変更を正式許可した人を含む、いかなる改訂をも記述した文書化した情報を保持する。
  緊急事態対応計画に、適切な従業員の教育訓練及び認識の開発及び実施を含める。
☑緊急事態対応計画には、生産が停止した緊急事態の後で生産を再稼働したとき及び正規のシャットダウンプロセスがとられなかった場合、製造された製品が引き続き顧客仕様を満たすことの妥当性確認条項を含めなければならない。
SI 3・17

## Slide 12: 6.1.2.3 緊急事態対応計画
ここでの緊急事態 ➠ 顧客に部品を予定通りに出荷できなくなること。
要求事項の基本的流れ。
  製造及びインフラ設備がもつリスクの洗い出しと重大性ランク付け。（自然災害、ユーティリティ停止、火災、外部提供の停止、情報システム障害などを含め）
  ①の結果に従い緊急事態対応計画（手順含め）を決定する。（TPM要求事項（8.5.1.5）による予防管理も考慮）
  緊急事態発生時の顧客への連絡プロセスを計画に含める。
  決定した計画をテストし、計画の有効性を含め組織全体で見直す。
  計画及びテストなどの結果を文書化する。
緊急停止でも、予め手順が決めてあれば、それは正規のシャットダウンプロセスとなる。➠ 緊急停止時のシャットダウン手順（8.5.1.4）を定めるべき。

## Slide 13: 6.1.2.3 緊急事態対応計画
緊急事態 |  | 製品への影響 | 建屋・設備への影響 | 影響 期間 | 対応計画 |  | 手順
区分 | 事象 |  |  |  | 責任者 | 対応 | 
地震 | 震度６クラス | 製品の落下、加工中の停電 | － | 1週間 | 工場長 | ・製品の整理、損傷全数選別 ・転倒防止等の対策実施 | 製造部手順書
 |  | － | 設備の位置ずれ 電力、水の停止 | 3日間 | 社長 | ・対処チームを立ち上げ、被害の調査と復旧計画 ・他の工場又は外注先にて代替生産計画 ・地震を想定した訓練の実施 | 緊急事態対応手順書
供給者 | 金型製作先の倒産、縮小 | 新規及び更新金型供給不足 | － | 1ヶ月 | 社長 | ・発生前の２社供給模索 ・２社監査による経営状況の把握 | 予防活動のみ
計画の一事例

## Slide 14: 6.1.2.3 緊急事態対応計画
BCP自己チェックリスト（一部抜粋）※参考資料：中小企業BCP策定運用指針～経済産業省中小企業庁～
資源 | チェック項目
人的資源 | 緊急事態発生時に、支援が到着するまでの従業員の安全や健康を確保するための災害対応計画を作成していますか?
 | 災害が勤務時間中に起こった場合、勤務時間外に起こった場合、あなたの会社は従業員と連絡を取り合うことができますか?
 | 緊急時に必要な従業員が出社できない場合に、代行できる従業員を育成していますか？
物的資源 | あなたの会社のビルや工場は地震や風水害に耐えることができますか? そして、ビル内や工場内にある設備は地震や風水害から保護されますか?
 | あなたの会社周辺の地震や風水害の被害に関する危険性を把握していますか？
情報資源 | 情報のコピー又はバックアップをとっていますか?
 | 操業に不可欠な IT 機器システムが故障等で使用できない場合の代替方法があります か？

## Slide 15: 6.2.1 品質目標の策定 （岩波氏）
①品質目標を、下記において策定する
・品質マネジメントシステムの機能、階層、プロセス
②品質目標は、次の事項を満たすものとする。
a)品質方針と整合している
b)測定可能である
c)適用される要求事項を考慮に入れる
d)製品・サービス適合、および顧客満足の向上に関連する。
e)監視する
f)伝達する
g)更新する（必要に応じて）
③品質目標に関する文書化した情報を維持する。
[要求事項の解説]
関連する機能、階層、プロセスにおいて、品質目標を策定し、達成することを意図しています。
①は、品質目標を作成する対象について述べています。品質マネジメントシステムの機能（部門）・階層以外に、プロセスが追加されています。
②b)では、品質目標は、測定可能にすることを述べています。従って、品質目標は、項目の設定以外に、目標値を数値化するなど、達成度が判定できるようにすることが必要です。

## Slide 16: 6.2.2 品質目標達成計画の策定 （岩波氏）
④次の事項を含めた、品質目標を達成するための計画を策定する。
a)実施事項
b)必要な資源
c)責任者
d)実施事項の完了時期
e)結果の評価方法
[要求事項の解説]
ATF16949では、顧客固有要求事項に関する品質目標に含めることが必要です。品質目標の例を下記に示します。
品質目標：顧客満足度向上、目標達成基準：顧客クレーム月10件以下 、実績：クレーム実績月平均5件
品質目標：検査不良低減、 目標達成基準：検査不良率10％以下 、実績：製造不良率実績5%
品質目標：納期遵守、 目標達成基準：納期達成率95%以上 、実績：納期達成率実績93%
品質目標：在庫管理、 目標達成基準：棚卸資産前年度比5%低減 、実績：棚卸資産前年度比10%低減

## Slide 17: 6.2.2.1 品質目標及びそれを達成するための計画策定－補足
☑トップマネジメントは、組織全体にわたって、関連する機能、プロセス及び階層において、顧客要求事項を満たす品質目標を定め、確立し及び維持することを確実にしなければならない。
☑利害関係者及びその関連する要求事項に関する組織のレビューの結果は、組織が最低限、年次の品質目標及び関係するパフォーマンス目標（内部及び外部）を確立する際に、考慮しなければならない。
6.2.2.1 品質目標及びそれを達成するための計画策定－補足
基本的にはISO9001:2015に対する対応で充足する。
  顧客要求事項を満たす目標は必須。
  トップマネジメントへの要求であることの念押し。➠ 経営戦略
  利害関係者要求事項を考慮することの重要性。

## Slide 18: 6.2.2.1 品質目標及びそれを達成するための計画策定－補足
方針展開
経営戦略
会社品質方針
実施計画
実施計画
全社品質目標
部門品質目標
課品質目標
展開
展開
レビュー
レビュー
【品質方針】
・顧客満足 ・QMSの継続的改善
【品質目標】
・利益体質への点検 ・在庫回転率
【品質目標】
・クレーム削減：10件以下
・不良率低減2ppm以下
・外注先品質向上：監査結果80点以上
・多能工化率：75%以上