## Slide 1: 6.1.2.3 緊急事態対応計画
☑組織は、次の事項を実施しなければならない。
  顧客要求事項が満たされることを確実にし、生産からのアウトプットを維持するのに不可欠な全ての製造工程及びインフラストラクチャの設備に対する内部及び外部のリスクを特定し評価する。
  顧客へのリスク及び影響に従って、緊急事態対応計画を定める。
  次の事態において、供給の継続のために緊急事態対応計画を準備する。しかし、そ れに限定されない。主要設備の故障（8.5.6.1.1も参照）、外部から提供される製品、プロセス、及びサービスの中断、繰り返し発生する自然災害、火事、ユーティリティの停止、情報技術システムに対するサイバー攻撃、労働力不足、又はインフラストラクチャ障害
  顧客の操業に影響するいかなる状況も、その程度及び期間に対して、顧客及び他の利害関係者への通知プロセスを、緊急事態対応計画の補完として含める。
  有効性（例 必要に応じて、シミュレーション）について、定期的に緊急事態対応計画をテストする。

## Slide 2: 6.1.2.3 緊急事態対応計画
    サイバーセキュリティテストの実施には、サイバーアタックのシミュレーション、 特定の脅威に対する定期的監視、依存性の特定、及び脆弱性の優先順位付けを含むであろう。テストの実施は関連する顧客操業中断リスクに見合うものとする。
    注記： サイバーセキュリティテストの実施は、適宜、組織によって内部的に運用されるか、外注されるであろう。
  トップマネジメントを含む部門横断チームによって、緊急事態対応計画のレビューを行い（最低限、年次で）、必要に応じて更新する。
  緊急事態対応計画を文書化し、また、変更を正式許可した人を含む、いかなる改訂をも記述した文書化した情報を保持する。
  緊急事態対応計画に、適切な従業員の教育訓練及び認識の開発及び実施を含める。
☑緊急事態対応計画には、生産が停止した緊急事態の後で生産を再稼働したとき及び正規のシャットダウンプロセスがとられなかった場合、製造された製品が引き続き顧客仕様を満たすことの妥当性確認条項を含めなければならない。
SI 3・17

## Slide 3: 6.1.2.3 緊急事態対応計画
ここでの緊急事態 ➠ 顧客に部品を予定通りに出荷できなくなること。
要求事項の基本的流れ。
  製造及びインフラ設備がもつリスクの洗い出しと重大性ランク付け。（自然災害、ユーティリティ停止、火災、外部提供の停止、情報システム障害などを含め）
  ①の結果に従い緊急事態対応計画（手順含め）を決定する。（TPM要求事項（8.5.1.5）による予防管理も考慮）
  緊急事態発生時の顧客への連絡プロセスを計画に含める。
  決定した計画をテストし、計画の有効性を含め組織全体で見直す。
  計画及びテストなどの結果を文書化する。
緊急停止でも、予め手順が決めてあれば、それは正規のシャットダウンプロセスとなる。➠ 緊急停止時のシャットダウン手順（8.5.1.4）を定めるべき。

## Slide 4: 6.1.2.3 緊急事態対応計画
緊急事態 |  | 製品への影響 | 建屋・設備への影響 | 影響 期間 | 対応計画 |  | 手順
区分 | 事象 |  |  |  | 責任者 | 対応 | 
地震 | 震度６クラス | 製品の落下、加工中の停電 | － | 1週間 | 工場長 | ・製品の整理、損傷全数選別 ・転倒防止等の対策実施 | 製造部手順書
 |  | － | 設備の位置ずれ 電力、水の停止 | 3日間 | 社長 | ・対処チームを立ち上げ、被害の調査と復旧計画 ・他の工場又は外注先にて代替生産計画 ・地震を想定した訓練の実施 | 緊急事態対応手順書
供給者 | 金型製作先の倒産、縮小 | 新規及び更新金型供給不足 | － | 1ヶ月 | 社長 | ・発生前の２社供給模索 ・２社監査による経営状況の把握 | 予防活動のみ
計画の一事例

## Slide 5: 6.1.2.3 緊急事態対応計画
BCP自己チェックリスト（一部抜粋）※参考資料：中小企業BCP策定運用指針～経済産業省中小企業庁～
資源 | チェック項目
人的資源 | 緊急事態発生時に、支援が到着するまでの従業員の安全や健康を確保するための災害対応計画を作成していますか?
 | 災害が勤務時間中に起こった場合、勤務時間外に起こった場合、あなたの会社は従業員と連絡を取り合うことができますか?
 | 緊急時に必要な従業員が出社できない場合に、代行できる従業員を育成していますか？
物的資源 | あなたの会社のビルや工場は地震や風水害に耐えることができますか? そして、ビル内や工場内にある設備は地震や風水害から保護されますか?
 | あなたの会社周辺の地震や風水害の被害に関する危険性を把握していますか？
情報資源 | 情報のコピー又はバックアップをとっていますか?
 | 操業に不可欠な IT 機器システムが故障等で使用できない場合の代替方法があります か？