## Slide 1: 7.1.3.1 工場、施設及び設備の計画
☑組織は、工場、施設及び設備の計画を策定し改善するために、リスク特定及びリスク緩和の方法を含めて、部門横断的アプローチを用いなければならない。
☑工場レイアウトを設計する際は、組織は次の事項を実施しなければならない。
  不適合製品の管理を含む、材料の流れ、材料の取扱い及び現場スペースの付加価値のある活用を最適化する。
  該当する場合には、必ず、同期のとれた材料の流れを促進する。
  製造を支援する装置及びシステムのサイバー防御の実施。
☑新製品及び新運用に対する製造フィージビリティを評価するために、方法を開発し、実施しなければならない。
☑製造フィージビリティ評価には、生産能力計画を含めなければならない。
☑これらの方法は、既存の運用への提案された変更を評価することにも適用可能でなければならない。
SI 18

## Slide 2: 7.1.3.1 工場、施設及び設備の計画
☑組織は、リスクに関連する定期的再評価を含めて、工程承認中になされた変更、コントロールプランの維持（8.5.1.1参照）及び作業の段取り替え検証（8.5.1.3参照）を取り入れるために、工程の有効性を維持しなければならない。
☑製造フィージビリティ評価及び生産能力評価は、マネジメントレビューへのインプットとしなければならない。（ISO9001の9.3参照）
注記1 これらの要求事項には、リーン生産の原則の適用を含めることが望ましい。
注記2 これらの要求事項は、該当する場合には、必ず、サイト内供給者の活動に適用することが望ましい。

## Slide 3: 7.1.3.1 工場、施設及び設備の計画
新製品の生産等に際しての工場側の準備について要求している。（最適な工場設計 ➠ 最適な工程設計）
  担当部門以外の各専門部門（設計、製造、品証、購買など）の参画が必須。
  スペースの有効活用とJIT生産の促進。
新規部品の立上げの都度、全面的なレイアウト設計は非現実的である。現実的には次の運用を考慮する。
  現在の工場及び工程の物流フローの明確化。（文書化）
  新製品及び新規運用の際の現行フローにおける、
    リスクの認識
    実現可能性と課題（製造フィージビリティ）の明確化
    工程変更、コントロールプラン及び段取り替えとの相関
品質要求のみならず、物量、製品サイズ・重量、歩留り、在庫なども。

## Slide 4: 7.1.3.1 工場、施設及び設備の計画
APQP 床配置図（Floor Plan Layout）チェックリスト ※一部抜粋
チェック |  | 評価 | 対策 | 責任者 | 期限
1 | リーン生産のコンセプトを、材料の流れを考慮する際に適用したか？ |  |  |  | 
2 | 床配置図には要求される全ての工程及び検査場所が明確にしてあるか？ |  |  |  | 
３ | 各作業場所における全ての材料、治工具及び装置用の場所が考慮されているか？ |  |  |  | 
4 | 全ての装置に十分なスペースが割り当てられているか？ |  |  |  | 
5 | 工程及び検査場所は、 |  |  |  | 
 | ・十分な広さか？ |  |  |  | 
 | ・適切な照度があるか？ |  |  |  | 

## Slide 5: 7.1.3.1 工場、施設及び設備の計画
リーン（Lean）生産方式
マサチューセッツ工科大学の研究グループが、１９９０年にトヨタ生産方式につけた名称で、欧米ではリーン生産方式の呼称で普及している。（Lean：健康で余分な肉が無い）
作りすぎのムダ、在庫のムダ、動作のムダなどあらゆるムダを徹底的に排除し、生産性向上とコスト削減を目指す。（「カイゼン」）
大量生産方式
トヨタ生産方式 ７つのムダ | 
①作りすぎ | 過剰人員、過剰設備による材料の先食い。最悪のムダ。
②手待ち | 自動化で見ているだけ。設備故障で作業ができない。
③運搬 | 必要以上の運搬距離。仮置き。分割（2回以上）運搬。
④加工 | 作業速度が遅い。作業状態が不安定。
➄在庫 | 倉庫費、運搬費などの管理費。製品の経時劣化。
⑥動作 | 歩行や材料、治工具の取り置き。無理な作業姿勢や判断によるロス。
⑦不良 | 材料、部品及び工数のムダ。