## Slide 1: 7.1.5.3.1 内部試験所
☑組織内部の試験所施設は、要求される検査、試験又は校正サービスを実行する能力を含む、定められた適用範囲をもたなければならない。
☑この試験所適用範囲は、品質マネジメントシステム文書に含めなければならない。
☑試験所は、最低限、次の事項に対する要求事項を規定し、実施しなければならない。
  試験所の技術手順の適切性
  試験所要員の力量
  製品の試験
  該当するプロセス規格（ASTM、ENなどのような）にトレーサブルな形で、これらのサービスを正確に実行する能力。国家標準又は国際標準が存在しない場合、組織は、測定システムの能力を検証する手法を定めて実施しなければならない。
  もしあれば、顧客要求事項

## Slide 2: 7.1.5.3.1 内部試験所
  関係する記録のレビュー
注記 ISO/TEC17025（又はそれに相当するもの）に対する第三者認定を、組織の内部試験所がこの要求事項に適合していることの実証に使用してもよい。

## Slide 3: 7.1.5.3.1 内部試験所
規格要求事項の要点整理。
項目 | 要点
適用範囲 | 「品質マニュアル」或いは「検査管理規定」などによる文書化。
技術手順の適切性 | 検査・試験の手順及び測定機器校正の手順を決めて、適切性を検証（製品監査など）する。
要員の力量 | 試験所要員に必要な力量を明確にし、保有する。（7.2項による運用）
製品の試験 | 実施する検査・試験・評価の内容及び設備・機器リストなどの作成。
該当するプロセス規格 | 国家標準（JIS）、国際標準（ASTM（米国材料試験）／EN（欧州規格））などの適用。 存在しない場合の組織による検証方法の決定。
ISO/IEC17025第三者認証 | 内部試験所への適用は必須ではないが、第三者認証により内部試験所要求事項の全てが満足する。

## Slide 4: 7.1.5.3.1 内部試験所
内部試験所 ➠ オフラインにおいて試験及び検査などを実施する場所
3.1項 定義に従い次の事項を文書化する。
  実施する試験、検査及び校正
  使用する設備リスト
  実施方法及び規格
製造だけではなく、設計・開発時の試験などにも適用する。
試験所の要員に対し、次の事項を明確に管理する。
  持つべき力量（7.2.1による）
  力量を証明する記録（教育訓練記録）
  資格認定制度