## Slide 1: 8.3.3.1 製品設計へのインプット
☑組織は、契約内容の確認の結果として、製品設計へのインプット要求事項を特定し、文書化し、レビューしなければならない。製品設計へのインプット要求事項には、次の事項を含める。しかし、それに限定されない。
  特殊特性（8.3.3.3参照）を含む、しかし、それに限定されない製品仕様書
  境界及びインタフェース要求事項
  識別、トレーサビリティ及び包装
  設計の代替案の検討
  インプット要求事項に伴うリスク及びリスクを緩和する／管理する組織の能力の、フィージビリティ分析の結果を含む評価
  保存、信頼性、耐久性、サービス性、健康、安全、環境、開発タイミング及びコストを含む、製品要求事項への適合に対する目標
  顧客から提供された場合、顧客指定の仕向国の該当する法令・規制要求事項
  組込みソフトウェア要求事項
製品設計

## Slide 2: 8.3.3.1 製品設計へのインプット
☑組織は、現在及び未来の類似するプロジェクトのために、過去の設計プロジェクト、競合製品分析（ベンチマーキング）、供給者からのフィードバック、内部からのインプット、市場データ及び他の関連する情報源から得られた情報を展開するプロセスをもたなければならない。
注記 設計の代替案を検討するアプローチの一つは、トレードオフ曲線の活用である。
8.3.3.1 製品設計へのインプット
ISO9001に対し、より詳細な要求事項が追加となった。
  b）境界とは、他の部品との取り合い条件。
  d）代替案とは、設計計画段階における複数案のこと。「トレードオフ曲線」は例示であって必須ではない。
製品設計

## Slide 3: 8.3.3.1 製品設計へのインプット
  e）要求事項から生じるリスクを緩和するための組織の能力評価。（何ができて何ができないか。）
  f）目標：定めるべき目標を「設計計画書」などで明確にする。
設計に必要なインプット情報を収集～展開するプロセス。
  過去の情報、市場情報及ベンチマークなどの情報を的確に活用することを求めている。
トレードオフになりやすい関係 |  | 
安全性向上 |  | コスト増加
デザイン性向上 |  | 使いやすさ低下
軽量化 |  | 強度低下
多様なニーズ対応 |  | 多種少量生産
環境負荷低減 |  | コスト増加
品質向上 |  | コスト増加
設計完成度向上 |  | 設計ＬＴ増大
特性Ａ
特性Ｂ
トレードオフ曲線