## Slide 1: 8.3.3.3 特殊特性
☑組織は、顧客によって決定された、また組織によって実施されたリスク分析による特殊特性を特定するプロセスを確立し、文書化し、実施するために部門横断的アプローチを用いなければならない。
☑それには次の事項を含めなければならない。
  製品及び／又は製造のための文書（必要に応じて）、関連するリスク分析（工程FMEAのような）、コントロールプラン及び標準作業／作業者指示書における特殊特性の文書化。特殊特性は、固有の記号で識別され、これらの特殊特性のつくり込みの要領又は必要な管理方法を示す製造のための文書の中に文書化される。
  製品及び製造工程の特殊特性に対する管理及び監視戦略の開発
  要求がある場合、顧客規定の承認
  顧客規定の定義及び記号、又は記号変換表に定められた、組織の同等の記号若しくは表記法への適合。記号変換表は、要求されれば顧客に提出しなければならない。
SI 6

## Slide 2: 8.3.3.3 特殊特性
特殊特性
  その特性の許容限界を超えると、製品安全、政府規制への適合、組付け性、機能、外観などに影響を与える可能性がある特性。
決定と管理。
識別文書を利用する要員に対し、特殊特性の意味と意図を理解させる。
決定者 | 決定方法 | 管理及び監視 | 識別
顧客 |  | Ｘ－Ｒ管理図 Cp（Cpk） ポカヨケ 全数検査など | 顧客規定の定義及び記号
組織 | リスク分析の結果 （FMEAの結果、非常に高い厳しさとなった場合の該当特性が特殊特性となる） |  | 組織の識別規定（顧客記号の変換表含む） （図面／FMEA／CP／作業指示書など）
－

## Slide 3: 8.3.3.3 特殊特性
特殊特性の管理。
項番 | 特殊特性の管理
7.1.5.1.1 | 測定システム解析の実施
8.3.3.3 | 特殊特性を特定するプロセスの確立及び文書化 図面、FMEA及びコントロールプランなどの文書への識別表示 特殊特性に対する管理及び監視戦略の開発
8.4.3.1 | 特殊特性を供給者へ伝達
8.5.1.1 | 特殊特性に対して実施する管理の監視方法をコントロールプランへ記載
9.1.1.1 | 特殊特性に対する工程能力調査の実施