## Slide 1: 8.3.4.4 製品承認プロセス
☑組織は、顧客に定められた要求事項に適合する、製品及び製造の承認プロセスを、確立し、実施し、維持しなければならない。
☑組織は、自らの部品承認を顧客に提出するのに先立って、外部から提供される製品及びサービスをISO9001の8.4.3によって承認しなければならない。
☑組織は、顧客に要求される場合、出荷に先立って、文書化した顧客の製品承認を取得しなければならない。
☑そのような承認の記録は、保持しなければならない。
注記 製品承認は、製造工程が検証された後で実施することが望ましい。

## Slide 2: 8.3.4.4 製品承認プロセス
製品承認プロセスは、顧客固有要求事項として明確になっていることが多い。（顧客固有要求 or PPAP参照 or 顧客固有要求＋PPAP）
  製造を外部委託した場合についても同様。供給者への要求文書にて、製品承認における組織の要求を明確にしておく。）
PPAPにおける保管／提出の要求事項
①製品設計文書 | ⑦コントロールプラン | ⑬外観承認報告書（AAR）
②承認された技術変更文書 | ⑧測定システム解析（MSA） | ⑭製品サンプル
③顧客技術部門承認 | ⑨寸法測定結果 | ⑮マスターサンプル
④設計FMEA | ⑩材料・製造試験結果 | ⑯検査補助具
⑤プロセスフロー図 | ⑪初期工程調査結果 | ⑰顧客固有要求事項適合記録
⑥工程ＦＭＥＡ | ⑫有資格試験所文書 | ⑱部品提出保証書
 |  | バルク材料チェックリスト
Tier 3~4レベルの組織の場合、ほとんどが『CSR ＋ PPAP』