## Slide 1: 8.3.5.1 設計・開発からのアウトプット－補足
☑製品設計からのアウトプットは、製品設計へのインプット要求事項と対比した検証及び妥当性確認ができるように表現しなければならない。
☑製品設計からのアウトプットには、該当する場合には、必ず、次の事項を含めなければならない。しかし、それに限定されない。
  設計リスク分析（FMEA）
  信頼性調査の結果
  製品の特殊特性
  DFSS、DFMA及びFTAのような、製品設計のポカヨケの結果
  3Dモデル、技術データパッケージ、製品製造の情報及び幾何寸法と公差（GD&T）を含む、製品の定義
  2D図、製品製造の情報及び幾何寸法と公差（GD&T）
  製品デザインレビューの結果
製品設計

## Slide 2: 8.3.5.1 設計・開発からのアウトプット－補足
  サービス故障診断の指針並びに修理及びサービス可能性の指示書
  サービス部品要求事項
  出荷のための包装及びラベリング要求事項
注記 暫定設計のアウトプットには、トレードオフプロセスを通じて解決された技術題を含めることが望ましい。
製品設計

## Slide 3: 8.3.5.1 設計・開発からのアウトプット－補足
本箇条は「製品設計・開発からのアウトプット」を意図している。
8.3.3.1製品設計・開発へのインプットと対比していること。
ISO9001要求事項に対し、より具体的な要求事項が追加となった。
  b）8.3.3.1f）の信頼性のインプットに対する結果。
  c）顧客及び組織が決定した特殊特性。（製品設計の場合は図面への表記）
  d）作りやすさ／不良を作らない設計配慮などの結果。
    DFSS：desing for six sigma（究極的なバラつき抑制を目的とした考え方）
  e）f）詳細な製品仕様（3D、幾何寸法、公差など）
  h）サービス時の情報。（故障診断の方法／修理方法など）OEMが顧客の場合必要となる。