## Slide 1: 8.3.5.2 製造工程設計・開発からのアウトプット
☑組織は、製造工程設計からのアウトプットを、製造工程設計へのインプットと対比した検証ができるように文書化しなければならない。
☑組織は、そのアウトプットを、製造工程設計へのインプット要求事項と対比して検証しなければならない。
☑製造工程設計からのアウトプットには、次の事項を含めなければならない。しかし、それに限定されない。
  仕様書及び図面
  製品及び製造工程の特殊特性
  特性に影響を与える、工程インプット変数の特定
  設備及び工程の能力調査を含む、生産及び管理のための治工具及び設備
  製品、工程及び治工具のつながりを含む、製造工程フローチャート／レイアウト
  生産能力の分析
  製造工程FMEA
  保全計画及び指示書
工程設計

## Slide 2: 8.3.5.2 製造工程設計・開発からのアウトプット
  コントロールプラン（付属書A参照）
  標準作業及び作業指示書
  工程承認の合否判定基準
  品質、信頼性、保全性及び測定性に対するデータ
  必要に応じて、ポカヨケの特定及び検証の結果
  製品／製造工程の不適合の迅速な検出、フィードバック及び修正の方法
工程設計

## Slide 3: 8.3.5.2 製造工程設計・開発からのアウトプット
8.3.3.2製造工程設計へのインプットと対比していること。
8.3.5.1は “該当する場合” 8.3.5.2は “必ず” の違いに注意。
アウトプット項目の要点。
  a）金型図面、治工具仕様書など。
  b）製品の特殊特性及びそれを受けて決定した製造工程の特殊特性。
  c）工程パラメータ。（製造条件）
  f）製造フィージビリティの結果と整合しているもの。
  h）8.5.1.5（TPM）で規定されている事項。
  i）量産試作段階のもの。（量産で使用するコントロールプランでも可）
  k）顧客の工程能力指数、8.5.1f)特殊工程承認基準など。

## Slide 4: 8.3.5.2 製造工程設計・開発からのアウトプット
  l）製品の品質データ採取及び設備保全データ採取の方法など。
  m）工程FMEA結果から決定したポカヨケとその効果の検証結果
  n）多くはコントロールプランに “不適合時の対応” という形で明記される。
主要文書の関係。
工程フロー
工程ＦＭＥＡ
コントロールプラン
作業標準類