## Slide 1: 8.3.6.1 設計・開発の変更－補足
☑組織は、組織又はその供給者から提案されたものを含めて、初回の製品承認の後の全ての設計変更を、取付時の合い、形状、機能、性能及び／又は耐久性に関する潜在的な影響に対して評価しなければならない。
☑これらの変更は、生産で実施する前に、顧客要求事項に対する妥当性確認を実施して、内部で承認しなければならない。
☑顧客から要求される場合、組織は、文書化した承認、又は文書化した免除申請を、生産で実施する前に顧客から得なければならない。
☑組込みソフトウェアをもつ製品に対して、組織は、ソフトウェア及びハードウェアの改訂レベルを変更記録の一部として文書化しなければならない。

## Slide 2: 8.3.6.1 設計・開発の変更－補足
ISO9001に対する追加要求（4点）。
  ポイントとなる変更対象事象。
  生産前の内部承認。
  生産前の顧客承認。（免除の文書化含め）
  組込みソフトウェアの変更記録。
重要な設計変更時の具体的な対応事項の例。
  変更管理に関するフロー及び基準の決定。（工程設計変更は8.5.6.1と関連）
  変更内容の社内共有化。
  変更前後の実力把握。（製品品質及び工程能力）
  変更規模により、DR、FMEA、CP及び作業指示書の見直し。
工程FMEA主要アウトプット文書の見直し。
① | PPAP承認をとっている部品の変更時に
② | 社内で要求事項に対する承認をし、
➂ | PPAP再承認をとる。