## Slide 1: 8.4.2.4 供給者の監視
☑組織は、外部から提供される製品、プロセス及びサービスの内部及び外部顧客の要求事項への適合を確実にするために、供給者のパフォーマンスを評価する、文書化したプロセス及び判断基準をもたなければならない。
☑最低限、次の供給者のパフォーマンス指標を監視しなければならない。
  納入された製品の要求事項への適合
  構内保留及び出荷停止を含む、受入工場において顧客が被った迷惑
  納期パフォーマンス
☑もし顧客から提供されれば、組織は、必要限度、次の事項も供給者パフォーマンスの監視に含めなければならない。
  品質問題又は納期問題に関係する、特別状態の顧客からの通知
  ディーラーからの返却、補償、市場処置及びリコール
SI 19

## Slide 2: 8.4.2.4 供給者の監視
供給者のパフォーマンスを（必須3つ＋2つ）の指標で監視する。
  納入不良率（ppm）、納入不良件数、特別採用件数など。
  顧客が被った迷惑。
    構内保留：顧客構内における品質問題等での一時保留。
    出荷停止：顧客の最終製品が品質問題等で出荷できないこと。
  納期遅延件数、納期順守率など。
  e. 認定取り消しなど。
  f. OEMからのリコール、補償、市場回収など。
顧客
組織
供給者
9.1.2.1
顧客満足（の監視）
8.4.2.4
供給者の監視
9.1監視、測定、分析及び評価の重要項目となる。
2020年9月にSI19により「特別輸送費削除」