## Slide 1: 8.5.1.1 コントロールプラン
☑組織は、該当する製造サイト及び全ての供給する製品に対して、コントロールプラン（附属書Aに従って）を、システム、サブシステム、構成部品及び／又は材料のレベルで、部品だけではなくバルク材料を含めて、策定しなければならない。ファミリーコントロールプランは、バルク材料及び共通の製造工程を使う類似の部品に対して容認される。
☑組織は、量産試作及び量産に対して、どのようにつながっているかを示し（もし顧客から提供されれば）設計リスク分析からの情報や、工程フロー図及び製造工程のリスク分析のアウトプット（FMEAのような）からの情報を反映する、コントロールプランをもたなければならない。
☑組織は、顧客から要求される場合、量産試作又は量産コントロールプランを実行したときに集めた測定及び適合データを顧客に提供しなければならない。組織は、次の事項をコントロールプランに含めなければならない。
  作業の段取り替え検証を含む、製造工程の管理に使用された管理手段
  該当する場合には、必ず、初品／終品の妥当性確認

## Slide 2: 8.5.1.1 コントロールプラン
  顧客及び組織の双方で定められた、特殊特性に施された管理の監視方法（附属書A参照）
  もしあれば、顧客から要求される情報
  不適合製品が検出された場合、工程が統計的に不安定又は統計的に能力不足になった場合の、規定された対応計画（附属書A参照）。
☑組織は、次の事項が発生した場合、コントロールプランをレビューし、必要に応じて更新しなければならない。
  不適合製品を顧客に出荷したと組織が判断した場合
  製品、製造工程、測定、物流、供給元、生産量変更、又はリスク分析（FMEA）に影響する、変更が発生した場合（附属書A参照）
  該当する場合には、必ず、顧客苦情および関連する是正処置が実施された後
  リスク分析に基づく、設定された頻度で
☑顧客に要求されれば、組織は、コントロールプランのレビュー又は改訂の後で、顧客の承認を得なければならない。

## Slide 3: 8.5.1.1 コントロールプラン
対象と段階。
コントロールプランは “生きた文書”。（f～i）
  見直しの必要性。（不適合出荷／工程変更／クレーム／定期）
  前後の関係。（工程フロー ➠ ＦＭＥＡ ➠ コントロールプラン）
対象 | システム | 特定の機能を持つ構成要素および装置の組合せ。（制動システムなど）
 | サブシステム | システム特性の主要部分。（制動システムのブレーキなど）
 | 部品／材料 | 金属材料、樹脂材料及び電子部品など。
段階 | 試作 | ※顧客が要求する場合。 試作における寸法測定及び性能試験など。
 | 量産試作 | 量産試作における寸法測定及び性能試験など。
 | 量産 | 量産における製品及び工程特性、工程管理、試験及び測定方法など。

## Slide 4: 8.5.1.1 コントロールプラン
コントロールプランの項目は「IATF16949規格附属書A」にて定められている。
  付属書A ＋ 8.5.1.1（a、b、d）が基本。
コントロールプランのレビューは重要。
  コントロールプランと製造工程の相違は重大な不適合。
  定期見直しではなく、見直すべく事象側のプロセスにポカヨケ機能を設けるべき。
    ➠ 不適合対策書様式、工程変更申請書様式への記載など。

## Slide 5: 8.5.1.1 コントロールプラン
作成例（附属書Ａ参照）～ヘッダー～
製品名 ●●用●●品 | 組織名 ㈱●●●● | ＣＰ№ ＣＰ－●●●● | 
製品番号 ●●●● | 工場名／コード ●●工場／●●●● | 発行日 20190101 | 改定日 20200101
顧客名／顧客要求事項 ㈱●●●●／仕様書●● | 顧客承認／日付 品質保証部●●／20200101 | 主要連絡先 ●●部●●課●●●● | 
最新版レベル（仕様書№・日付） ●●●●／20191001 | APQPチーム ●●●●／●●●● | サイト（工場）長承認・日付 ●●●印/20200101 | 

## Slide 6: 8.5.1.1 コントロールプラン
作成例（附属書Ａ参照）～管理欄～
№ | 工程名 | 装置 治工具 | 特性 |  | 分類 | 管理方法 |  |  |  |  | 対応計画
 |  |  | 製品 | 工程 |  | 仕様 公差 | 測定方法 | 数量 | 頻度 | 管理方法 | 
５ | 研削 | 旋盤 | 寸法１ |  |  | 10±0.5 | ノギス | ２ | ロット | 図面A | 調整、再測定
６ | 焼入れ | 熱処理炉 |  | 処理温度 処理時間 | 特殊 | 1000±2 10±0.1 | 温度計 タイマー | 連続 | ロット | ＊＊手順書 | ＊＊手順書
 |  |  | 硬度 |  | 特殊 | 25±2 | 硬度計 | ２ | ロット | ＊＊手順書 | ＊＊手順書
７ | 研磨 | 研磨機 | 寸法２ |  | 特殊 | 100±0.2 | ノギス | ２ | ロット | 図面Ａ | 調整、再測定
 |  |  |  | 寸法２ 工程能力 | 特殊 | Cpk≧1.67 | ノギス | ３０ | 1週間ごと | 管理図 | ＊＊手順書