## Slide 1: 8.5.1.3 作業の段取り替え検証
☑組織は、次の事項を実施しなければならない。
  作業の立上げ、材料切替え、又は作業変更のような新しい段取り替えが実行される場合は、作業の段取り替えを検証する。
  段取り替え要員のために文書化した情報を維持する。
  該当する場合は、必ず、検証に統計的方法を使用する。
  該当する場合には、必ず、初品／終品の妥当性確認を実施する。必要に応じて、初品は終品との比較のために保持し、終品は次の工程稼働まで保持することが望ましい。
  段取り替え及び初品／終品の妥当性確認後の工程及び製品承認の記録を保持する。

## Slide 2: 8.5.1.3 作業の段取り替え検証
段取り替え検証の対象事象を明確にする。
  作業の立上げ／始業時／材料ロット変更時／金型交換時など。
統計的方法による検証の推奨。
  例えば、段取替え直後の製品特性が、
    ○：規格内に入っているか
    ◎：±１σ以内に入っているか
  規格との比較ではなく “段取り前の安定した工程” との比較。
初品と終品の妥当性確認。
  前ロット終品 段取り替えロット初品 ➠ 再調整
  同一ロット初品 終品 ➠ 疑わしいロット／全数検査