## Slide 1: 8.5.1.5 ＴＰＭ（Total productive maintenance）
☑組織は、文書化したTPMシステムを構築し、実施し、維持しなければならない。そのシステムには、最低限、次の事項を含めなければならない。
  要求された量の適合製品を生産するために必要な工程設備の特定
  ａ）で特定された設備に対する交換部品の入手性
  機械、設備及び施設の保全のための資源の提供
  設備、治工具及びゲージの包装及び保存
  該当する顧客固有要求事項
  文書化した保全目標、例えば、OEE（総合設備効率）、MTBF（平均故障間隔）及びMTTR（平均修理時間）、並びに予防保全の順守指標。保全目標に対するパフォーマンスは、マネジメントレビュー（ISO9001の9.3参照）へのインプットとしなければならない。

## Slide 2: 8.5.1.5 ＴＰＭ（Total productive maintenance）
  目標が未達であった場合の、保全計画及び目標、並びに是正処置に取り組む文書化した処置計画に関する定期的レビュー
  予防保全の方法の使用
  該当する場合には、必ず、予知保全の方法の使用
  定期的オーバーホール

## Slide 3: 8.5.1.5 ＴＰＭ（Total productive maintenance）
TPMシステムに求められること。
ａ） | 通常存在する「設備リスト」から判断する。
ｂ） | 消耗品などの準備。（在庫の必要性、入手時のLTなどから判断）
ｃ） | 担当人員及び保全予算の確保。
ｄ） | 常に使用可能な状態にすること。（保管、包装方法及び保管場所など）
ｅ） | 保全に関する顧客固有要求事項がある場合。
ｆ） | 保全目標を設定する。 ※例示されているものに固執する必要はない。
ｇ） | 保全目標未達成時の対応（是正処置など）を確実にする。
ｈ） | 年次保全計画など。
ｉ） | 設備条件のモニタリング結果から、最適な保全のタイミングを見極める。
ｊ） | 法廷検査を含むメーカー推奨整備など。➡ 年次保全計画と関連。

## Slide 4: 8.5.1.5 ＴＰＭ（Total productive maintenance）
保全活動の成熟ステップ。
ステップ | 活動 | 内容
１ | 設備総点検 | 設備保全管理項目と活動の目標値を設定。 ・設備管理のランク付け ・故障の定義づけ
２ | 故障解析と再発防止策 | 過去一年間の故障履歴を整理して、故障件数／設備停止時間／現象／処置／原因などを整理する。
３ | 点検整備基準の作成、実施 | ステップ１、２から、専門保全の「点検整備基準」などを作成する。「点検整備基準」に基づき、年間カレンダーなどを作成する。
４ | 予備品管理 保全情報管理 | 既存の予備品を整理整頓し、予備品リストを作成する。予備品の発注方法（頻度、LT、発注単位など）見直す。
５ | 設備診断技術の導入 | 設備診断技術の研究と診断装置の導入を行う。（振動／有効電力／油／SPCなど）
最低ライン
推奨ライン
予防
予知

## Slide 5: 8.5.1.5 ＴＰＭ（Total productive maintenance）
総合設備稼働率＝時間稼働率×速度稼働率×良品率
  時間稼働率＝（稼働時間－停止時間）×100／稼働時間
  速度稼働率＝理論サイクルタイム×出来高×100／稼働時間
  良品率＝（加工数－不良数）×100／加工数
平均故障間隔＝運転時間（期間）／故障回数
  1年（12ヶ月）で5回故障すれば ➠ 12／5＝2.4
チョコ停のマンネリ化
復帰させることが正常作業と錯覚している。
問題に気付いている。
停止時間が短いので問題にならない。
対策が浮かばない。対策の効果が出ない。
あきらめている。（許容している）
即刻改善
今後改善