## Slide 1: 8.5.1.6 生産治工具並びに製造、試験、検査の治工具及び設備の運用管理
☑組織は、該当する場合には、必ず、生産及びサービス用材料並びにバルク材のための治工具及びゲージの設計、製作、及び検証活動に対して資源を提供しなければならない。
☑組織は、次の事項を含む、組織所有又は顧客所有の生産治工具であっても、これらの運用管理システムを確立し、実施しなければならない。
  保全及び修理用施設並びに要員
  保管及び補充
  段取り替え
  消耗する治工具の交換プログラム
  製品の技術変更レベルを含む、治工具設計変更の文書化
  治工具の改修及び文書の改訂
  シリアル番号又は資産番号のような、生産中、修理中又は廃却のような状況、所有者及び場所に関する治工具の識別

## Slide 2: 8.5.1.6 生産治工具並びに製造、試験、検査の治工具及び設備の運用管理
☑組織は、顧客所有の治工具、製造設備及び試験／検査設備に、所有権及び各品目の適用が明確になるように、見やすい位置に恒久的マークが付いていることを検証しなければならない。
☑組織は、作業がアウトソースされる場合、これらの活動を監視するシステムを実施しなければならない。

## Slide 3: 8.5.1.6 生産治工具並びに製造、試験、検査の治工具及び設備の運用管理
運用管理の要点。
“見やすい位置の恒久的マーク” は保管及び取扱い時の識別のため。
ａ | 設備及び治工具の高度化により、要員の力量管理が必要な場合も。
ｂ | 交換用部品の保管と補充（適正在庫と入出庫管理）の手順。
ｃ | 治工具の段取り替えに関する手順を定める。全てのシフトで実施できること。（8.5.1.6で段取り替え➠8.5.1.3で検証）
ｄ | 消耗治工具の消耗度合いに関する交換手順。（金型ショット数管理など）
ｅ | 治工具の仕様（設計）変更時の管理（8.5.6による）。
ｆ | ｅを含めた関連文書の改定管理。
ｇ | どの治工具がどの状態かを管理する識別方法。（稼働中／点検中など）