## Slide 1: 8.5.2.1 識別及びトレーサビリティ－補足
トレーサビリティの目的は、顧客が受け入れた製品、又は市場において品質及び／又は安全関係の不適合を含んでいる可能性がある製品に対して、開始、停止時点を明確に特定することを支援するためにある。
☑したがって、組織は、識別及びトレーサビリティのプロセスを下記に記載されている通りに実施しなければならない。
☑組織は、全ての自動車製品に対して、従業員、顧客及び消費者に対するリスクのレベル又は故障の重大性に基づいて、トレーサビリティ計画の策定及び文書化を含めて、内部、顧客及び規制のトレーサビリティ要求事項の分析を実施しなければならない。
☑その計画は、製品、プロセス及び製造場所ごとに、適切なトレーサビリティシステム、プロセス及び方法を、次のようになるように、定めなければならない。
  組織が、不適合製品及び／又は疑わしい製品を識別できるようにする。
  組織が、不適合製品及び／又は疑わしい製品を分別できるようにする。

## Slide 2: 8.5.2.1 識別及びトレーサビリティ－補足
  顧客及び／又は規制の対応時間の要求事項を満たす能力を確実にする。
  組織が対応時間の要求事項を満たせるようにできる様式（電子版、印刷版、保管用）で文書化した情報を保持することを確実にする。
  顧客又は規制基準によって規定されている場合、個別製品のシリアル化された識別を確実にする。
  識別及びトレーサビリティ要求事項が、安全／規制特性をもつ、外部から提供される製品に拡張適用することを確実にする。

## Slide 3: 8.5.2.1 識別及びトレーサビリティ－補足
リコール多発により、IATFにおいてトレーサビリティが強化された。
“リスクのレベルに基づいて” とは。
  トレーサビリティにはコストがかかる。費用対「組織・顧客・市場へのリスクの大きさ」で程度を判断すべき。
識別と分別。
トレースできることだけではなく「要求時間を満たす」こと。そのための記録の準備。
“個別製品のシリアル化” は、安全保護装置などで、製品ごとの製造番号が求められている場合の識別。
調達した製品（購入・加工）に対するトレーサビリティが「どの製品」に対し、「どのレベルで」で情報が必要かを判断し、実施する。
識別 | それがどういう製品か。（不適合／落下品など）
分別 | 識別ごとにどう隔離するか。（箱／置場など）

## Slide 4: 8.5.2.1 識別及びトレーサビリティ－補足
ロット管理とトレーサビリティの関係
材料ロット
材料ロット
材料ロット
製品ロット
製品ロット
在庫ロット
在庫ロット
在庫ロット
出荷ロット
配送ロット
配送ロット
調達
製造
在庫
物流
顧客
供給者
製造日
製造日・検査日
製造ライン
設備
出荷指示 運送会社
ピッキング トラック・運転手
検品
倉庫
入庫日
出庫日
情報と物品の一致がポイント
トレーサビリティのキー（ロット№など）でつながっている。