## Slide 1: 8.5.6.1 変更の管理－補足
☑組織は、製品実現に影響する変更を管理し対応する、文書化したプロセスをもたなければならない。
☑組織、顧客、又は供給者に起因する変更を含む、変更の影響を評価しなければならない。
☑組織は、次の事項を実施しなければならない。
  顧客要求事項への適合を確実にするための検証及び妥当性確認の活動を定める。
  実施の前に変更の妥当性確認を行う。
  関係するリスク分析の証拠を文書化する。
  検証及び妥当性確認の記録を保持する。
供給者で行う変更を含めて、変更は、製造工程に与える変更の影響の妥当性確認を行う ために、その変更点（部品設計、製造場所、又は製造工程の変更のような）の検証に対する生産トライアル稼働を要求することが望ましい。

## Slide 2: 8.5.6.1 変更の管理－補足
☑顧客に要求される場合、組織は、次の事項を実施しなければならない。
  直近の製品承認の後の、計画した製品実現の変更を顧客に通知する。
  変更の実施の前に、文書化した承認を得る。
  生産トライアル稼働及び新製品の妥当性確認のような、追加の検証又は識別の要求事項を完了する。

## Slide 3: 8.5.6.1 変更の管理－補足
補足の要点。
  設計ＦＭＥＡ及び工程ＦＭＥＡ、ＤＲなどによる。
  8.3.4.2設計・開発の妥当性確認に従い実施する。➠ 結果、以降の要求事項の “生産トライアル” と重なってくることもある。
  ＦＭＥＡ記録が該当する。
  関連する記録の保持。
生産トライアルとは、実際の製造工程を稼働させて確認すること。（前述の妥当性確認と関連する。）
顧客が要求する場合の要点。
  PPAP承認に関する変更に対し、顧客へ申請する。
  顧客による事前承認。（PPAP再承認など。）
  追加の顧客要求事項に対応する。
変更管理の活動全体に対して、顧客固有要求事項が存在する場合が多い。

## Slide 4: 8.5.6.1 変更の管理－補足
３Ｈ⇔４Ｍの相関
 | 初めて | 変更 | 久しぶり
人 | 新人、パート、派遣社員 | 配置転換 | 職場復帰
設備 | 新規導入、新規金型 | 修理、仕様変更、金型更新 | 遊休設備の再稼働
材料 | 新規材料 | 材料変更、メーカー変更 | 長期在庫品
方法 | 新規製造、新規検査 | 工程変更 | １年ぶりの生産
管理すべき変更事象は具体的に明確にする。
（顧客が示さない場合は組織が明確にすべき。）