## Slide 1: 8.5.6.1.1 工程管理の一時的変更
☑組織は、検査、測定、試験及びポカヨケ装置を含む、工程管理のリストを特定し、文書化し、維持しなければならない。バックアップ法又は代替法が存在する場合、工程管理のリストには、主要な工程管理及び承認されたバックアップ法又は代替法を含めなければならない。
☑組織は、代替管理方法の使用を運用管理するプロセスを文書化しなければならない。
☑組織は、このプロセスに、リスク分析（FMEAのような）に基づいて、重大性及び代替管理方法の生産実施の前に取得する内部承認を含めなければならない。
☑代替手法を使用して、検査され又は試験された製品の出荷の前に、要求される場合、組織は、顧客の承認を取得しなければならない。
☑組織は、コントロールプランに引用され、承認された代替工程管理方法のリストを、維持し、定期的にレビューしなければならない。
☑標準作業指示書は、各代替工程管理方法に対して利用可能でなければならない。
SI 11

## Slide 2: 8.5.6.1.1 工程管理の一時的変更
☑コントロールプランに定められた標準工程に可及的速やかに復帰することを目標とする、標準作業の実施を検証するために、代替工程管理の運用を、最低限、日常的にレビューしなければならない。方法例には次の事項を含める。しかし、それに限定されない。
  日常的品質重視監査（例 該当する場合には、必ず、階層別工程監査）
  日常的リーダーシップ会議
重大性によって定められている期間及びポカヨケ装置又は工程の全ての機能が有効に復帰しているとの確認に基づいて、再稼働検証を文書化する。
☑組織は、代替工程管理装置又は工程が使用されていた間、生産された全ての製品に対しトレーサビリティを実施しなければならない（例 シフトごとに得られた初品及び終品の検証及び保管）。

## Slide 3: 8.5.6.1.1 工程管理の一時的変更
設備の故障など（シャットダウンと関連）で一時的に通常の製造工程ではない製造をする場合を想定し、予め手順を定めておく。
工程管理の一時的変更の事例。
  自動機の故障 ➠ マニュアル加工。
  画像検査機の故障 ➠ 目視検査。
  ポカヨケ装置の故障 ➠ 人的管理。
  承認された工程管理に対する “機能低下（故障）” を意図している。
工程ＦＭＥＡ～ＣＰの決定過程で代替工程に関するプロセスを含めておくことも有効。
  全ての工程を想定する必要はない。どの工程の代替工程管理を想定するかは工程ＦＭＥＡによる。（FAQ17）
原則、代替工程は “異常なモノ造り” なので、日常的検証、再稼働の検証及びトレーサビリティを確実にする。
設備故障などのミクロ的な代替工程
➠ＣＰへ明記
災害などのマクロ的な代替工程
➠6.1.2.3緊急事態対応手順