## Slide 1: 8.6.2 レイアウト検査及び機能試験
☑レイアウト検査、並びに該当する顧客の材料及び性能の技術規格に対する機能検証は、コントロールプランに規定されたとおり、各製品に対して実行されなければならない。
☑その結果は、顧客がレビューのために利用できなければならない。
注記1 レイアウト検査は、設計記録に示される全ての製品寸法を完全に測定することである。
注記2 レイアウト検査の頻度は、顧客によって決定される。

## Slide 2: 8.6.2 レイアウト検査及び機能試験
レイアウト検査及び機能試験。（コントロールプランに規定する。）
  PPAPの再認証ではない。PPAP再認証は8.6.2を含むだけ。～FAQ21～
原則、個々の製品において実施すべきであるが、明らかな同一設計構造及び同一工程製造の場合は、ファミリーで行える可能性はある。（顧客許可をとるべき）
レイアウト検査の頻度は顧客が指定するが、指定が無い場合は組織が決定する。➠１回／年が相場。（フォード、クライスラー、各審査機関）
要求事項 | 定義 | 備考
レイアウト検査 | 設計記録（図面）に示された全寸法の測定。～注記1～ | PPAP要求事項№9（寸法測定結果）
機能試験 | 材料特性、機能および特性に対する試験。 | PPAP要求事項№10（材料・性能試験結果）
規格がファミリー化を認めているわけではないので、顧客との合意は必要か。（多種少量生産の場合）