## Slide 1: 8.7.1.3 疑わしい製品の管理
☑組織は、未確認の又は疑わしい状態の製品を、不適合製品として分類し管理することを確実にしなければならない。
☑組織は、全ての適切な製造要員が、疑わしい製品及び不適合製品の封じ込めの教育訓練を受けることを確実にしなければならない。
8.7.1.3 疑わしい製品の管理
組織として “疑わしい製品” の定義を明確にする。
疑わしい製品の扱い。
疑わしい
製品
不適合製品の
扱い（管理）
適合確認を
するorしない
適合確認
良品

## Slide 2: 8.7.1.3 疑わしい製品の管理
考えられる疑わしい製品の事例。
  検査完了後の落下品。
  規定の保管期限を超過した製品。
  点検で異常が見つかった設備で製造した、前回点検までの製品。
  校正外れが発見された測定機器で合格と判断していた、前回校正までの製品。
「疑わしい製品」「逸脱した製品」「不適合製品」の関係。
明らかな不適合品
規定と違う作り方をした製品
何か疑わしい
製品
不適合製品かも
顧客リスクの視点から『すべて不適合品』としての管理を要求。
処置方法は異なるはず。