## Slide 1: 8.7.1.4 手直し製品の管理
☑組織は、製品を手直しする判断の前に、手直し工程におけるリスクを評価するために、リスク分析（FMEAのような）の方法論を活用しなければならない。
☑顧客から要求される場合、組織は、製品の手直しを開始する前に、顧客から承認を取得しなければならない。
☑組織は、コントロールプラン又は他の関連する文書化した情報に従って、原仕様への適合を検証する手直し確認の文書化したプロセスをもたなければならない。
☑再検査及びトレーサビリティ要求事項を含む、分解又は手直し指示書は、適切な要員がアクセスでき、利用できなければならない。
☑組織は、量、処置、処置日及び該当するトレーサビリティ情報を含めて、手直しした製品の処置に関する文書化した情報を保持しなければならない。

## Slide 2: 8.7.1.4 手直し製品の管理 ／ 8.7.1.5 修理製品の管理
要求事項の整理。
要求事項 | 手直し | 修理
手直し／修理によるリスク評価（FMEA、部門横断的方法論協議など） | ● | ●
開始前の顧客承認（手直し及び修理すること及び方法についての承認） | （要求時） | ●
手直し／修理の実施（作業標準書など） | ● | ●
再検査（不適合と判断された検査により再度検証する） | ● | ●
特別採用（8.7.1.1に従う） |  | ●
トレーサビリティ（手直し及び修理をした製品の特定） | ● | ●

## Slide 3: 8.7.1.4 手直し製品の管理 ／ 8.7.1.5 修理製品の管理
手直しと修理の定義。（JISQ9000:2015）
3.12.8 手直し | 要求事項に適合させるため、不適合となった製品又はサービスに対してとる処置。
3.12.9 修理 | 意図された用途に対して受入れ可能とするため、不適合となった製品又はサービスに対してとる処置 注記1 （前略）修理と併せて、特別採用が必要となることがある。
不適合製品
適合製品
要求事項
意図した用途に使える
修理
特別採用
手直し